建设项目环境影响报告表

（送审版）

项  目   名   称： 金属制品加工生产项目

建设单位（盖章）：山东辉胜机械制造有限公司

编制时间：2020年07月

国 家 生 态 环 境 部 制

目录

编制说明

一、建设项目基本情况·················································1

二、建设项目所在地自然环境简况··································10

三、环境质量状况·······················································15

四、评价适用标准·······················································18

五、建设项目工程分析·················································21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况························24

七、环境影响分析·······················································25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果···············36

九、结论与建议··························································37

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 金属制品加工生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山东辉胜机械制造有限公司 |
| 法人代表 | 孙启成 | 联系人 | 孙启成 |
| 通讯地址 | 山东省枣庄市山亭区南京路88号 |
| 联系电话 | 18266085678 | 传真 |  | 邮政编码 | 277200 |
| 建设地点 | 枣庄市山亭区南京路88号山东鑫宏光电科技有限公司院内 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 及类别 | 金属结构制造C3311 |
| 占地面积（m2） | 3130 | 建筑面积（m2） | 3130 | 绿化面积（m2） | - |
| 总投资(万元) | 1200 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占 总投资比例% | 0.83 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 伴随着经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，对汽车的需求也日益增加，移动车库的需求量也日益增加。鉴于良好的市场前景，山东辉胜机械制造有限公司选址于山东省枣庄市山亭区南京路88号山东鑫宏光电科技有限公司院内投资1200万元建设金属制品加工生产项目，作为移动车库的代加工厂房。项目建成后形成的生产规模为年产钢结构3000t，板筋500t，边梁1000t，波浪板2000t。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令44号及修改单）（2018年4月28日）有关规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本、2018修订）中的“二十二、金属制品业”、“67金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，因此需要编制建设项目环境影响评价报告表。建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报审批。 2、项目概况 山东辉胜机械制造有限公司金属制品加工生产项目为新建项目，项目位于山东省枣庄市山亭区南京路88号山东鑫宏光电科技有限公司院内。项目投资1800万元，占地面积3130m2，总建筑面积3130m2，项目建设内容主要包括生产车间、原料仓库、成品库、办公区及辅助生产设施。项目职工定员25人，年生产300天，1班制，一年2400h。项目形成的生产规模为年产钢结构3000t，板筋500t，边梁1000t，波浪板2000t。 3、项目产品方案及主要建设内容 （1）产品方案 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产加工量（t/a） 备注 1 钢结构 3000 根据订单需求生产 2 板筋 500 根据订单需求生产 3 边梁 1000 根据订单需求生产 4 波浪板 2000 根据订单需求生产 （2）建设内容 项目工程主要的内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等，具体详见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 工程类别 项目 规模和内容 主体 工程 车间 建筑面积3130m2，主要用于项目原料储存、产品生产及产品存放；内部北侧设置原料区，用于项目原辅材料的储存，南侧设置成品区。 辅助、储运工程 办公室 建筑面积20m2，主要用于项目区生产经营管理。 公用 工程 供水 由区域供水管网提供。 排水 雨污分流。 供电 区域供电系统供应。 环保工程 废气治理 焊接烟尘：通过“移动式焊接烟尘净化器”处理后无组织排放；金属粉尘，加强车间通风。 废水治理 项目生产不涉及废水的排放，废水主要为生活污水，经厂区化粪池收集后定期由周边农户用作堆肥。 固废治理 下脚料、焊渣由专人收集后，外售处置； 废机油、废油桶及废油抹布交由有资质单位处置； 生活垃圾由环卫部门收集处理。 噪声治理 对高噪声设备采用基础固定、减震、隔声等措施处理。 4、项目地理位置、周围环境及总平面布置 （1）地理位置 项目选址于山东省枣庄市山亭区南京路88号山东鑫宏光电科技有限公司院内（地块中心坐标东经117.430243°、北纬35.083964°）。项目地理位置详见附图1。 （2）周围环境 经现场勘察可知，项目厂区北侧、南侧均为工厂，西侧为道路，东侧为空地。最近的敏感点为位于南厂界外290m处的灵芝湖社区。结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，项目周围环境状况图见附图2，厂区及周边现状照片见附图3。 （3）厂区总平面布置 结合现场勘查及建设单位提供资料，项目建设内容主要包括生产车间、原料仓库、成品库、办公区及辅助生产设施。项目生产车间位于厂区西侧、南侧；原料仓库位于厂区北侧；成品库位于厂区西北侧；办公区位于生产车间东北侧，位于门口附近。项目厂区门口位于东南侧，东侧为道路，交通便捷。 项目使用的设施按照加工工艺的顺序进行生产线布置，各工位集中布置，减少了来回的操作，相应减少可能产生的环境污染，同时还节约了能源消耗，布局合理，厂区平面布置详见附图4。 5、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见表1-3。 表1-3 项目主要材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 一 原辅材料 1 H型钢 t/a 2300 外购 2 板材 t/a 3500 外购 3 槽钢 t/a 500 外购 4 角钢 t/a 100 外购 5 管材 t/a 50 外购 6 方钢 t/a 50 外购 7 圆钢 t/a 50 外购 8 焊条 t/a 3 外购 9 机油 t/a 0.05 外购 二 能源消耗 1 电力 万kWh 10 山亭区电力设施 2 新鲜水 m3/a 375 山亭区供水管网 6、项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 钻床 ZQ3040X13 台 3 2 车床 J.C6232 台 1 3 剪板机 MD11-1型数控系统 台 1 4 锯床 GZ4260带锯 台 1 5 电焊机 NBC-500/BX1-400 台 10 6 二保焊机 NBC-630 台 6 7 抛丸机 -- 台 1 8 攻丝机 BW-GT2706W 台 2 9 波浪板生产线 AT75-450 台 1 10 磁力钻 JIC-JCA11-23 台 8 11 冲床 J23-16T 台 1 12 切割机 -- 台 1 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：25人，均不在厂内食宿。 生产班制：1班制，每班8h，年工作300天，共2400h。 8、公用及辅助工程 1）给水 项目所在区域设有自来水供水管网，由区域供水管网提供。项目生产过程中不涉及水的使用，项目用水主要为生活用水。 （1）生活用水 本项目生活用水量以50L/人·d计（均不在厂内食宿），员工人数按25人计，年工作300d，则生活用水量为375m3/a。 2）排水系统 项目实施雨污分流。项目运行期产生的废水主要为生活污水，生活用水产污系数取0.8，生活污水量为300m3/a，该废水经厂区内化粪池收集后定期由用作农肥。 建设项目用水情况见表1-5，水平衡见图1-1。 表1-5 项目用水情况一览表 用水环节 用水定额 用水规模 用水量（m3/a） 来源 生活用水 50L/人·d 25人 375 新鲜水 合计 375 新鲜水 项目水平衡情况见图1-1。 图1-1 项目水平衡图（m3/a） 3）供电系统 本项目系使用区域供电系统供应，场内设置变压器及通过内部配电区，经线路传输后使用。 9、项目建设规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目行业代码为：金属结构制造C3311，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的限制类或淘汰类范畴，为允许类产业，因此符合国家产业政策。 （2）土地使用的合法性分析 经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限批或禁批的范围；根据枣庄市山亭区山城街道出具的证明，项目区用地经山城街道土管部门批准，因此项目用地合法，项目建设符合山亭区山城街道规划要求。 （3）“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 生态保护红线 山亭区生态红线区与本项目厂区方位及距离见表1-6。 表1-6 区域生态保护红线区与厂区位置关系一览表 生态红线（编号） 边界描述 区域面积（km2） 生态功能 类型与特征 与厂区方位、距离 岩马水库东水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区SD-04-B1-03 山亭区东侧，S244以西 7.63 水源涵养、生物多样性维护 森林 10.2km 薛河以东水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区SD-04-B1-05 山亭区西南，东南庄、岩底水保护地以西 16.85 水源涵养、生物多样性维护 农田、森林、城镇 8.6km 莲青山、岩马水库生物多样性维护生态保护红线区SD-04-B4-04 滕州市东北部，莲青山森林公园、岩马水库附近 15.95 生物多样性维护、土壤保持 森林、草地、湖泊、河流 -- 结合表1-6可知，本项目选址不在山亭区红线生态区域范围内，满足《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》要求。项目与省级生态保护红线的关系图见附图5。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 结合本项目实际情况可知，通过对该区域环境质量现状分析说明项目所在地环境质量现状不属于劣质化环境；本项目通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，能够做到污染物达标排放和有效处置，因此能满足环境质量变化更好的要求；结合报告中风险部分描述，项目运营过程中不存在重大风险源，在做好相应风险保障措施后，环境风险能够控制在安全范围内。因此项目建设符合环境质量底线规定要求。 ③资源利用上线 项目所在地电力供应充足，由于本项目用电量较少，因此项目的运营不会对区域电力资源造成影响。项目所在地水资源供应充足，主要由区域给水管网进行供应，由于项目生产无用水环节，因此占用水资源较少。 本项目的建设旨在对自然资源可持续发展的延续，不存在资源的大规模使用与浪费情况，因此符合资源利用上线的相关要求。 ④环境准入负面清单 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）可知，“负面清单”中所列内容包括 （一）所有负面清单中项目均禁止投资。 （二）对不属于负面清单范围、但有下列情形之一的项目，不得引进和新建： A.属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目； B.不符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位、破坏生态环境、不利于全市长远发展的项目。 （三）对不属于负面清单范围，又不存在第（二）条情形，且符合有关法律、法规和政策规定的，为允许投资类。 经对比查询《枣庄市投资项目负面清单》相关内容可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。 10、环保设备和投资估算 建设项目环保投资主要包括废水、废气、噪声、固废处理等方面，预计环保投资合计约10万元，约占总投资额（1200万元）的0.83%，见表1-7。 表1-7 项目环保投资一览表 项目 环保设施名称 环保投资 （万元） 预期效果 进度 废水 化粪池 1 有效防治 与项目建设同时设计同时施工同时运行 废气 无组织废气：移动式焊接烟尘净化器；车间通风设施 5 厂界达标 噪声 噪声处理措施，隔声减震等 2 厂界达标 固废 危废间、生活垃圾暂存设施 2 有效处 本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，项目建设前为闲置，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 本项目投产以后应采取本环评提出的相应的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 山亭区是枣庄市市辖区之一，位于枣庄市东北部，东与临沂市的苍山县、平邑县接壤，南与枣庄市市中区，西与滕州毗连，北与济宁市的邹城相接。山亭区位于东经117°14′00″-117°44′20″，北纬34°54′00″-35°19′20″，东南西北斜长47.5km，东西最宽处39km，总面积1017.8km2，占山东省总面积的0.66%，占枣庄市总面积的22.2%。 山城街道枣庄市山亭区中心，东与徐庄镇接壤，南与西集镇相邻，北接水泉镇，西连桑村镇，辖区东起沙河头村东端，西至西山腰居西线，南到驳山头村南部，北至翼云山北侧，总面积136.3平方千米，辖2个居委会，40个行政村，总人口9.21万人。 2、地形、地貌、地质 山亭区在大地构造上属羊庄向斜盆地，位于秦岭负荷构造带和鲁西旋转构造体系复合部位，断裂和摺曲构造发育，北部有西北—东南向的长龙断裂带，南部有平行长龙断裂的西北—东南走向的曹王墓断裂带，在西部30km处有南北向的峄山断裂，东部10km处有南北向的上辛庄—马头断裂，从而形成一个独立的山亭断块。山亭断块虽与西南部20km外著名的羊庄盆地断块同属羊庄盆地，但分属两个不同的断块，中间有曹王墓断层和桑村穹隆相隔。 羊庄盆地为一呈北东—南西向展布的较大的向斜构造盆地，周围岩层均向腹地倾斜，岩石倾角5度—12度。两条北西西向断裂长龙断裂和曹王墓断裂将羊盆地割为三个次级构造单元：辛庄—辛召断块、山亭—徐庄断块和羊庄—辛集构造盆地。辛庄—辛召断块主要由下寒统和太古界变质岩及火成岩组成；山亭—徐庄断块主要由中、上寒武统组成；羊庄—辛集构造盆地主要由奥陶系和上寒武统组成。各单元中的山间盆地、谷地分布着第四纪地层。 山亭区全区就地势而言为东高西低，东部为群山区，最高的山海拔620m，西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地，海拔一般在75—120m之间，山前平地占总面积的20%。 本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。地震等级为7度设防区，本区工程地质条件较好。粘土、亚粘土地基承载力在1.2～1.5kg/cm2；强风化片麻岩地基承载力在2.5～3kg/cm2。地层总体走向近东西，倾向北偏东、倾角一般10度左右，南部为10～15度。根据《中国地震动参数区划图》，工程所在地地震动峰值加速度为0.10g。 3、气候、气象 该区属暖温带季风型大陆性气候区，四季分明：夏季湿热多雨，春秋干旱少雨，冬季寒冷而多霜少雪。降水年内分配很不均匀，高度集中于7～8月份，占年降雨量的70%。有关气象数据如下： 多年平均气温：13.6℃ 极端最高气温：40.4℃ 极端最低气温：-21.8℃ 年平均降水量：785.7mm 年最大降水量：991.1mm 日最大降水量：220.2mm 年平均气压：1009.3hPa 年均相对湿度：66% 全年主导风向：东南风 年平均风速：2.3m/s 4、水文 （1）地表水 山亭区地表水系属淮河流域运河水系，地表径流自西向东自然形成四个流域：峄城沙河流域、西河流域、十字河流域与郭河流域。 所在地属十字河流域，该流域包括十字河北支流、十字河中支流、新薛河3条河道，总流域面积1251.5平方公里。十字河在山亭区海子村分为两股：一股为十字河北支流，发源于枣庄市山亭区柴山前；一股为十字河中支流，发源于枣庄市山亭区徐庄乡米山顶。两股在山亭区海子村合并为一股被称之为新薛河，南流至官庄以北又分为两股，西股为新薛河；东股为官庄分洪道，汛期洪水自由分流，向南与蟠龙河汇流成薛城大沙河，最后进入微山湖。 十字河全长35km，总流域面积166平方公里。流向由东北向西南在微山县薛河头入微山湖。 （2）地下水 羊庄盆地水文地质区位于十字河中上游流域，总面积724km2。根据富水情况，羊庄盆地水文地质区分为东北部潜水区、中部裂隙岩溶一般富水区和南部裂隙岩溶富水区三部分。东北部潜水区：主要由分布于长龙断层以北辛召断块的变质岩风化带含水层组成，以潜水为主；中部一般含水区：由位于长龙断层与曹王墓断层之间的山亭断块组成， 以石灰岩裂隙岩溶水为主，其东部为中下寒武系地层、西部为上寒武系地层，富水性一般，分布极不均匀，单井出水量为500m3/d左右，埋深24m以下，最深60余米；南部裂隙岩溶富水区：该区为羊庄盆地，地下水为石灰岩裂隙岩溶水，主要含水层为中奥陶系厚层石岩，裂隙岩溶十分发育。盆地腹地第四系地层广泛覆盖8～12m，底部有富水性强的砂层，其下岩溶发育深度150m左右，富水性很强，单井出水量〉2000m3/d。 5、植被、生物多样性 山亭区的植被属于暖温带阔叶林带，自然植被已少有存在，多为次生植被。有苹果、梨、桃、杏、石榴、山楂、核桃、板栗、樱桃、葡萄、花椒、金银花等经济树种，有洋槐、国槐、榆、椿、杨、柳、桐、青檀、毛白杨、朴树、皂角、银杏等温带落叶类。主要粮食作物有小麦、玉米、地瓜等，经济作物有花生、棉花、黄烟等。全区林木总蓄积量达到189907万立方米，森林覆盖率27.6。全区动物资源有奶牛、黄牛、猪、羊、犬、兔、猫、鸡、鸭、鹅，山雀、雉、鸮、燕、鲤、鳅、鲶、鳢、青蛙、蟾蜍、甲鱼、壁虎、蛇、蜘蛛、蝎子、蜈蚣等。 6、矿业资源 全区境内矿产资源颇为丰富，主要有煤炭、铜、磷、陶土、石英、石灰石等。 全区的生物资源种类繁多，除粮油作物外，还有蔬菜、樱桃、葡萄、苹果等主要果品和经济树种。 7、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经薛城小沙河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 按照《南水北调东线工程规划》（修订版）规定，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域。项目距离南水北调东线工程直线距离大于15km（48.96km）。依据《南水北调东线工程规划》（修订版），本项目所在区域属于南水北调东线工程一般保护区域，污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（2019年3月10日起实施）中一般保护区域标准： 表2-1 《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》 单位：mg/L 指标 BOD5 COD SS 动植物油 NH3-N 全盐量 TN 依据 标准值 20 100 30 10 10 1600 20 一般保护区域标准 本项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后定期由周边农户用作堆肥，废水不排入外环境，不会影响南水北调工程水质目标的实现，项目的建设符合南水北调工程相关规划的要求。 该区域为非生态环境敏感地，该范围内人类活动较多，人类烦扰强度较大，据初步调查，项目所在区域不是重点保护野生动物的典型栖息地，无珍惜动植物分布。

社会环境简况 山亭区是枣庄市五区中面积最大，人口最多；全区山地丘陵面积占88.6%，素有“八山一水一分田”之称；境内有林地面积82万亩，森林覆盖率达50.2%，位居山东省140个县市区首位，为山东省省级生态建设示范区；处于全国七大煤化工产业区枣庄鲁南煤化工产业的核心基地，是鲁南苏北地区重要的煤炭、水泥、石膏板、特种纸、纺织服装和优质农产品生产基地。在山亭投资兴业，具有得天独厚的优势。 近年来，山亭区完成地区生产总值134亿元，比2011年增加33.2亿元，年均增长8.8%；地方财政收入实现5.22亿元，比2011年增加2亿元，年均增长10.8%；完成固定资产投资128.7亿元，比2011年增加66亿元，年均增长15.6%；社会消费品零售总额76.5亿元，比2011年增加32.2亿元，年均增长12.3%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到18870元、11000元。 山城街道枣庄市山亭区中心，东与徐庄镇接壤，南与西集镇相邻，北接水泉镇，西连桑村镇，辖区东起沙河头村东端，西至西山腰居西线，南到驳山头村南部，北至翼云山北侧，总面积136.3平方千米，辖2个居委会，40个行政村，总人口9.21万人。区位优越便利，西距京沪高铁滕州东站3公里、京台高速滕州出口5公里，东距京沪高速公路40km，距青岛港300km、日照港110km、连云港120km，距京杭大运河滕州港40km。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据山亭区环境功能规划，项目所在区域空气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区；根据《山东省地表水环境功能区划》，水环境属Ⅲ类水体；地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。 1、大气环境质量现状 根据枣庄市环境保护局2018年《枣庄市环境质量简报》，山亭区2018年环境空气质量监测数据，监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 空气监测统计结果（年均值） 单位：mg/Nm3 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 年均值 18 25 98 53 标准值 60 40 70 35 由上表可知，山亭区2018年度空气监测因子SO2、NO2浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘。 针对枣庄市空气质量超标的情况，枣庄市政府和枣庄市环保局十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施： 枣庄市先后出台《枣庄市2019——2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作战方案》和《枣庄市大气污染源“千人帮扶行动”实施方案》、《环境空气质量生态补偿办法》、《大气污染综合治理工作约谈办法》、《大气环境违法行为环保处罚“双罚”工作机制》等一系列文件，确立了全市生态建设和大气污染防治的“路线图”。督导力度继续加强，坚持定期和随机相结合，暗访和执法巡查相结合的方式开展督导检查。 （1）狠抓燃煤电厂超低排放改造，燃煤机组完成超低排放改造任务并投入运行。 （2）狠抓燃煤锅炉综合治理，10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉已全部替代淘汰，鼓励其改用电、天然气等清洁能源。 （3）狠抓“散乱污”企业清理取缔。对“散乱污”企业依法依规开展专项取缔山东民通环境安全科技有限公司17联系电话：0533-3148692行动，采取拆除生产设施、断水断电等措施，确保“散乱污”企业整改到位，按照关停取缔类、限期完善类、治理提升类3个类别对散乱污企业进行分类整治，完成违法“散乱污”企业清理取缔工作。 （4）狠抓挥发性有机物治理。下发了《关于对有机化工行业开展泄露检测与修复（LDAR）工作的通知》，要求密封点数量超过2000个的化工企业，开展泄漏检测与修复（LDAR），完成泄漏检测与修复工作。开展了有机化工、表面涂装、包装印刷及橡胶生产、制革、废塑料加工等行业的摸底排查，建立VOCS污染源清单，督促企业配套建设污染防治设施。 （5）狠抓油气和油烟治理。组织开展了全市成品油生产经营企业专项整治行动，开展了建成区加油站三级回收改造，对大型柴油车安装颗粒物收集器，在柴油中添加尿素，减少氮氧化物排放。加大对餐饮单位油烟治理的监管，确保油烟净化装置安装到位、使用到位，全面清理取缔城区内漏天烧烤摊点。 （6）狠抓各类扬尘治理。要求全市所有建筑工地、道路施工工地严格按照“六个百分之百”的措施强化扬尘治理，严查渣土车带泥上路和抛撒遗漏行为，对不符合环保要求的建筑工地实施停工整改，限期完善扬尘治理措施。对全市12家经过核准的渣土运输企业建立了管理台账，纳入监管渣土车密闭达标率为96%；安装GPS的渣土车辆118辆。 采取以上措施和手段，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 2、地表水环境质量现状 本项目区域主要河流为新薛河，数据引用2018年《枣庄市环境质量简报》新薛河河流断面（新薛河入湖口监测断面）的监测结果，具体见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH无量纲) 项目 pH 溶解氧 COD 氨氮 总磷 总氮 铜 锌 监测结果 7.10 9.7 16.9 0.41 0.1 6.16 0.001 0.010 标准值 6~9 ≥5 ≤20 ≤1 ≤0.2 ≤1 ≤1 ≤1 项目 铅 镉 BOD5 砷 硒 汞 六价铬 氟化物 监测结果 0.00033 0.00011 2.7 0.0012 0.0002 0.00002 0.002 0.79 标准值 ≤0.05 ≤0.005 ≤4 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0001 ≤0.05 ≤1 项目 氰化物 挥发酚 石油类 硫化物 阴离子表面活性剂 高锰酸盐指数 监测结果 0.0018 0.0010 0.018 0.002 0.04 4.9 标准值 ≤2 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.2 ≤6 由监测结果可知，新薛河河流水质监测除总氮超标，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。分析总氮超标原因，主要与沿河生活污水进入有关。 3、地下水 数据引用2018年《枣庄市环境质量简报》饮用水监测信息，枣庄市环境监测站对山亭区岩底水源监测结果见表3-3。 表3-3 地下水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH值 总硬度 耗氧量 氨氮 氟化物 氯化物 监测结果 7.27 204 0.7 0.026 0.306 60.4 标 准 值 6.5~8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.50 ≤1.0 ≤250 项目 总大肠菌群 挥发酚 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 硒 硫酸盐 监测结果 1 0.002 3.7 0.016 0.0005 175 标 准 值 ≤3.0 ≤0.002 ≤20 ≤1.0 ≤0.01 ≤250 根据上表山亭区岩底水源现状监测结果分析，指标除总硬度超标外其余指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T-14848-2017）中Ⅲ类标准，总硬度超标与当地地质条件有关。 4、声环境质量现状 根据2018年《枣庄市环境质量简报》的监测结果，评价区域环境噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类声功能区标准。 表3-4 声环境2018年质量现状 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2018年简报结果 48.3 47.2 2类标准值 60 50 项目厂界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类要求。 5、辐射环境和生态环境 枣庄市山亭区在招商引资过程中拒绝污染严重的企业进入，未出现过区域环境质量被污染的情形，环境质量状况良好，城市生态环境稳定，无不良辐射环境和生态环境影响。 建设项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，项目所在地周边环境敏感保护目标情况见表3-5。 表3-5 环境敏感保护目标 项目 敏感目标 相对厂址方位 最近距离(m) 规模（人） 环境保护级别 大气环境 灵芝湖社区 S 290 580 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 山城街道中心小学 SW 385 450 海子社区 SW 590 330 大荒 SE 475 800 地表水 新薛河 S 490 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 地下水 周边地下水 -- -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 项目区厂界 N、S、W、E 1 -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区为二类，TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：mg/Nm3 名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.8 1小时平均 0.2 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 2、地表水环境 项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中相应标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 项目 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 COD 氨氮 总磷 总氮 铜 标准值 6~9 ≥4 ≤6 ≤20 ≤1 ≤0.2 ≤1 ≤1 项目 镉 BOD5 砷 硒 汞 六价铬 氟化物 氰化物 标准值 ≤0.005 ≤4 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0001 ≤0.05 ≤1 ≤2 项目 阴离子表面活性剂 硫化物 粪大肠菌群（个/L） 挥发酚 石油类 锌 铅 标准值 ≤0.2 ≤0.2 10000 ≤0.005 ≤0.05 ≤1 ≤0.05 3、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 项目 pH值 总硬度 硫酸盐 氯化物 挥发酚类 耗氧量 硝酸盐 标准值 6.5~9.5 ≤450 ≤250 ≤250 ≤0.002 ≤3.0 ≤20 项目 亚硝酸盐 氨氮 氟化物 氰化物 汞(Hg) 砷(As) 硒(Se) 标准值 ≤1.0 ≤0.50 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 项目 铅(Pb) 镉(Cd) 铬(六价)(Cr6+) 阴离子表面活性剂 溶解性总固体 总大肠菌群(MPN/100mL) 细菌总数(个/L) 标准值 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.3 ≤1000 ≤3.0 ≤100 4、声环境 项目所在地噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准限值 执行区域 执行标准 2类 昼间 60 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目运营过程中涉及排放废气污染物种类及标准见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监测浓度限值（mg/m3） 执行标准 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准限值 2、废水排放标准 项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池收集后定期用作农肥，不外排，不考虑排放标准。 3、噪声排放标准 项目厂界四周需要执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营过程中不涉及需要申请总量的指标排放，无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）施工期工程分析 项目施工期已过，本次环评不对项目施工期进行工程分析。 （二）运营期生产工艺流程 1、主要工艺及产污环节 图5-1 项目立体车库框架、边梁、板筋生产工艺流程及产污环节图 项目立体车库框架、边梁、板筋生产工艺流程简述： （1）定尺：项目外购型钢、槽钢、角钢、圆钢、方钢等，根据要求进行定尺。 （2）切割：项目利用锯床、剪板机、切割机等对定尺后的原料进行切割。该过程产生的污染物包括噪声及下脚料。 （3）机加工：项目利用钻床、车床等进行机加工。该过程产生的污染物主要为噪声及下脚料。 （4）焊接：根据产品需求，项目利用电焊机、二保焊机点焊、焊接成机械设备。该过程产生的污染物包括焊接烟尘、噪声及焊渣。 （5）抛丸：为使产品表面平整光滑，项目采用抛丸机进行抛丸处理，处理后的产品外协进行表面处理。该过程产生的污染物包括金属粉尘、噪声。 图5-2 项目波浪板生产工艺流程及产污环节图 项目波浪板生产工艺流程简述： 项目外购板材，根据要求进行定尺，然后进入波浪板生产线，最后出成品。该过程产生的污染物包括噪声及下脚料。 2、主要污染工序： 项目运行期产污节点及污染因子情况详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及主要污染因子清单 污染类别 污染物产生位置 污染物名称 备注 废气 切割、机加工 金属粉尘 加强车间通风 焊接 焊接烟尘 移动式焊烟净化器处理后排放 抛丸 金属粉尘 抛丸机自带除尘器处理后无组织排放 废水 员工日常生活 生活污水 经化粪池处理后定期清理，外运堆肥 噪声 生产设备 设备噪声 减震、隔声等 固体废物 员工 生活垃圾 交由环卫部门处置 切割、机加工 下脚料 集中收集后外售 抛丸 除尘器收集的粉尘 焊接 焊渣 设备保养 废机油 委托有资质单位处置 废油桶 废油抹布 （1）废气 本项目营运期产生的废气主要为切割、机加工过程中产生的少量金属粉尘，抛丸粉尘，焊接过程中产生的焊接烟尘。 金属粉尘 项目需进行切割、机加工等，该过程会产生少量金属粉尘，由于金属粉尘密度较大，大部分由于自重下沉至地面，其较小颗粒，质量较轻的粉尘经无组织排放到大气环境中，根据同类型企业的类比调查，金属粉尘产生量约为原材料的0.01%，项目需切割、机加工的原料用量约为6550t/a，则项目金属粉尘产生量为0.665t/a，由于项目金属比重较大，约90%沉降下来，因此项目金属粉尘排放量约为0.0665t/a，排放速率约为0.02kg/h。 ②焊接烟尘 本项目焊接在生产车间内进行，根据《焊接工作的劳动保护》中的介绍，无铅焊条发尘量为5～8g/kg。本项目焊条用量为3t/a，发尘量按照8g/kg计算，则本项目焊接烟尘的产生量为0.024t/a。该部分废气通过可移动式焊接烟尘净化器收集处理，收集效率90%，处理效率90%，则无法收集及处理量在车间内无组织排放，则该工序颗粒物排放量为0.002t/a。 ③抛丸粉尘 本项目抛丸工序会产生抛丸粉尘，抛丸粉尘通过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放。根据同类项目类比分析，对金属表面进行抛丸除锈时，产生的粉尘量约占原料的万分之一，项目需进行抛丸的原材料量为4550t/a，则抛丸粉尘产生量约为0.455t/a。抛丸机自带布袋除尘器除尘效率约为90%，则抛丸粉尘排放量约为0.0455t/a，排放速率约为0.019kg/h，车间内无组织排放。 综上，项目生产车间内无组织排放的颗粒物总量为0.114t/a，0.047kg/h。 （2）废水 项目运行期产生的废水主要为生活污水，污水产生系数以0.8计算，则生活污水产生量300m3/a。污水中主要的污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、20mg/L，产生量分别为0.105t/a、0.060t/a、0.045t/a、0.006t/a。项目生活污水经厂区内化粪池收集后定期用作农肥，不外排。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来源于锯床、抛丸机、攻丝机、磁力钻、切割机等生产设备运转过程中产生的噪声，噪声源强约为75~85dB(A)。项目生产设备均位于生产车间内。项目拟采取厂房墙壁阻挡、厂区外墙阻挡以及距离衰减等降噪措施。 （4）固废 本项目固体废物主要是员工生活垃圾，生产过程中产生的下脚料、焊渣、金属粉尘、除尘器收集粉尘，设备保养过程中产生的废机油、废油桶及废油抹布。 ①下脚料 项目生产过程中金属材料切割、机加工等过程会产生少量下脚料，产生量约为原料的0.7%，则项目下脚料产生量约为48.85t/a，集中收集后外售。 ②焊渣 项目焊接过程中会产生少量焊渣，产生量约为焊条的1%，产生量约为0.003t/a，集中收集后外售。 ③金属粉尘 本项目在切割、钻孔过程中会产生金属粉尘，金属粉尘产生量为0.655t/a，由于项目金属比重较大，约90%沉降下来，沉降量约为0.590t/a，经集中收集后全部出售。 ④除尘器收集的粉尘 项目抛丸打磨过程中产生的粉尘经抛丸机自带的除尘器处理后无组织排放，焊接烟尘经布袋除尘器收集处理后排放。根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为0.410t/a，经集中收集后全部出售。 ⑤废机油、废机油桶、废油抹布 项目生产过程中设备维修及维护需使用机油，机油循环使用，定期更换，一年更换一次。废机油的产生量为0.005t/a。废机油属于HW08类危险废物（危废代码900-249-08），委托有资质单位处理。废机油桶的产生量为1个/a，单个5kg，产生量为0.005t/a。废机油桶属于HW49类危险废物（危废代码900-041-49），委托有资质单位处理。废油抹布产生量为0.002t/a，废油抹布混入生活垃圾，由环卫部门统一收集处理。 ⑥生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg计，劳动定员25人，年工作300天，生活垃圾的产生量为3.75t/a，由环卫部门统一收集处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割、机加工 | 颗粒物 | 0.0665t/a | 0.0665t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 0.024t/a | 0.002t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 废水量 300m3/a | 厂区内化粪池收集 | 收集后定期由周边农户用作堆肥 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 下脚料 | 48.85t/a | 外售 |
|  |  | 金属粉尘 | 0.590 | 外售 |
|  |  | 焊渣 | 0.003t/a | 外售 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 0.410 | 外售 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.005t/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废油桶 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废油抹布 | 0.002t/a | 收集措施收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
| 噪声 | 生产车间内 | 噪声 | 75~85dB(A) | 昼间≤60B(A) 夜间≤50B(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目区域有绿色植物分布，绿地的日常喷灌可以增加土壤的含水率，乔、灌及草地的建设将使本区的物种多样性趋于增加，使区内环境进一步绿化美化、达到净化空气、隔尘降噪以及涵养水土等生态服务功能，同时自然生态系统功能得到加强。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 项目施工期已过，本次环评不对项目施工期进行环境影响分析。

（二）营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为切割、机加工过程中产生的少量金属粉尘，抛丸粉尘，焊接过程中产生的焊接烟尘。排放形式均为无组织排放。 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方案，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 （1）预测参数 本项目大气环境影响评价估算模型参数见表7-1，估算模型AERSCREEN计算参数选用见表7-2。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.4°C 最低环境温度 -21.8°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表7-2 估算模型AERSCREEN计算参数选用表 污染源 污染物 排放源强 （kg/h） 标准限值 （mg/m3） 有效高度 （m） 用地面积（m2） 近五年平均风速（m/s） 生产车间 颗粒物 0.047 0.9 10 3000 2.3 注：颗粒物取用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP24小时浓度值的3倍。 （2）预测结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式，计算项目无组织废气下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。预测结果截图见图7-1，预测结果详见表7-3。 表7-3 污染物最大地面浓度及其最远落地距离 污染源名称 污染物 最远落地距离（m） 最大地面浓度mg/m3 最大地面浓度占标率% 生产车间 颗粒物 31 0.0325 3.61 图7-1 项目大气污染物排放估算模式计算结果截图 由预测结果可知，正常排放时，最大占标率为3.61%，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2018)，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级。 根据导则“8.1一般性要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价。”，故本次环评只对项目污染物排放量进行核算，并进行简单影响分析。 2）大气环境影响分析 根据工程分析，项目机加工金属粉尘产生量为0.665t/a，由于项目金属比重较大，约90%沉降下来，项目金属粉尘排放量约为0.0665t/a；焊接烟尘的产生量为0.024t/a。该部分废气通过可移动式焊接烟尘净化器收集处理，收集效率90%，处理效率90%，则无法收集及处理量在车间内无组织排放，则该工序颗粒物排放量为0.002t/a；项目抛丸工序会产生抛丸粉尘，抛丸粉尘通过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放。抛丸粉尘产生量约为0.325t/a。抛丸机自带布袋除尘器除尘效率约为90%，则抛丸粉尘排放量约为0.0455t/a，车间内无组织排放。即项目生产车间内无组织排放的颗粒物总量为0.114t/a，0.047kg/h。生产车间设置排气扇，通过加强车间通风，项目颗粒物无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气质量影响较小。 3）大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的计算公式，计算本项目污染物排放量。 计算公式： 计算结果见下表。 表7-4 项目大气污染物年排放量核算表 污染物 污染源 年排放量 备注 颗粒物 生产车间 0.114t/a 无组织 4）环境防护距离 （1）大气环境防护距离 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式，通过将数据带入环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的大气环境防护距离计算软件，大气环境防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算结果 污染物名称 颗粒物 无组织排放量（kg/h） 0.047 生产单元占地面积（m2） 3000 标准浓度限值（mg/m3） 0.9 计算结果 无超标点 注：粉尘标准浓度限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2总悬浮颗粒物24小时平均浓度的三倍。 由计算结果可知，本项目以颗粒物无组织排放计算的大气环境防护距离为无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离按下式计算： Cm－标准浓度限值（mg/m3） L－工业企业所需卫生防护距离（m） r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m),根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中表5查取。 Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 Cm为一次浓度限值时，A、B、C、D分别取350、0.021、1.85、0.84。 卫生防护距离计算结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算结果 污染物名称 颗粒物 无组织排放量（kg/h） 0.047 生产单元占地面积（m2） 3000 标准浓度限值（mg/m3） 0.9 计算结果（m） 5.605 由计算结果可知，项目以颗粒物计算的卫生防护距离结果为5.605m，确定卫生防护距离为以生产车间为边界50m。本项目生产单元距离最近的敏感目东坦村，距离本项目厂界约为105m，满足卫生防护距离的要求。今后在此距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。 项目卫生防护距离包络线图见附图6。 2、水环境影响分析 （1）地表水 项目运行期产生的废水主要为生活污水，产生量300m3/a，经厂区内化粪池收集后定期用作农肥，不外排。 （2）地下水 本项目对地下水质的影响主要有两方面，一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是固废暂存下渗对地下水的影响。现分析如下： A.废水排放对地下水质的影响 项目废水的收集全都通过管道或者排水沟并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。 B.固废暂存对地下水质的影响 生活垃圾、一般固废如不及时合理的处理，其自身的渗滤液和经降水的淋溶液可导致地下水中的总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与土壤发生作用，会使土壤的性质发生变化，如强度降低，土壤结构的改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。 废水仅为生活污水，化粪池在建设时已经考虑了防渗，因此不会污染地下水；在建设危废间是应考虑危废间的“三防”问题，并按照相关规定完善危废间的运行，不会对地下水产生影响。 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于锯床、抛丸机、攻丝机、磁力钻、切割机等生产设备运转过程中产生的噪声，噪声源强约为75~85dB(A)。项目生产设备均位于生产车间内。采取厂房墙壁阻挡、厂区外墙阻挡以及距离衰减等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响较小。 为确保厂界噪声达标，建议建设单位采取以下治理措施进一步降低对周围环境的影响：噪声设备尽量远离厂界布置；选用低噪声设备，并设置减振垫；加强对设备的日常维护，避免设备带病运转，可以降噪10~20dB。 根据以上分析，项目在生产中如果能积极落实本次评价所提出的噪声控制措施，则本项目对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要是员工生活垃圾，生产过程中产生的下脚料、焊渣、金属粉尘、除尘器收集粉尘，设备保养过程中产生的废机油、废油桶及废油抹布。 本项目固体废物产生及处置措施详见表7-7。 表7-7 项目固体废物产生处置情况 类 型 名称 形态 主要成分 产生量 （t/a） 危废类别 代码 处理措施 一般固废 下脚料 固 金属材料 37.5 / 集中收集后外售 焊渣 固 焊渣 0.003 / 金属粉尘 固 金属材料 0.338 / 除尘器收集的粉尘 金属材料 0.293 / 职工生活垃圾 固 -- 3.75 / 由环卫部门定期清运 废机油抹布 固 废机油抹布 0.002 / 危险废物 废机油 液 废矿物油 0.005 900-249-08 委托有资质的单位处理 废油桶 固 废矿物油 0.005 900-041-49 综上，项目固体废物均得到了综合利用或有效处置。本项目产生的固体废物中包含危险废物，如果在周转及临时贮存过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。对危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①企业应及时将生产过程产生的危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。 ②项目在厂区设危险废物暂存间。危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 该项目运营期一般工业固体废弃物处理措施和处置方案均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，对周围环境无明显影响。危险废物处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响较小。 本项目固体废弃物均得到有效处置，对周围环境影响不大。 5、土壤环境影响分析 1）土壤现状调查 山亭区全区主要有4个土壤类型，褐土、棕壤土、砂姜黑土和潮土，分别占薛城区土壤总面积的52.4%、27.6%、13.8%和6.2%。褐土：褐土是区域主要的土壤类型之一，这类土地地势低缓，呈中性或微碱性，保水保肥，土壤生产性能较好，适应性宽，是旱、涝保收的高产区，历来为粮食、棉花、烤烟、蔬菜等作物的重要产地。棕壤土：零星分布于沿线所经地区，适宜种植花生、地瓜等作物。 本项目所在区域土壤类型为褐土。根据现场勘查，项目区周边主要为工厂、闲置空地、道路等，不存在原有污染情况。 2）土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），项目为IV类项目，占地为0.3hm2，属于小型，项目周围土壤敏感程度为不敏感，故项目可不开展土壤环境影响评价工作。 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，项目主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 （2）水污染型：废水事故状态下直接排入外环境或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 3）主要防治措施 为减小本工程对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）控制本工程污染物的排放。大力推 广闭路循环，清洁生产，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）厂区内全部采用水泥抹面，生产过程的装置区及污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入土壤中。 （4）生活垃圾及时清运至垃圾处理场处理。 在各项预防措施落实良好的情况下，本工程通过废气、固废污染土壤的途径不存在，本工程投产后对土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 1)风险识别 根据《环境影响评价技术导则—环境风险》(HJ/T.169-2018) 关于物质危险性判定条件，项目不存在主要风险物质。项目运行期主要可能发生的风险为火灾事故。 2)环境风险防范措施 (1)火灾事故影响分析及防范措施 ①严格按照环境风险管理要求，制定严格的规章制度，对工人进行各种安全生产培训，并经常进行宣传教育，确保安全生产； ②在生产厂区内配置消防设备并定期进行安全检测； ③厂区内严禁明火； ④禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤ 配置备用桶、防毒面具和防护服。发生事故时，第一时间做好自身防护。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，同时类比同类型项目运行情况，建设单位严格按照本环评提出的风险管理要求，生产中制定严格的规章制度，事先采取各种风险防范措施，制定事故应急预案，对工人进行各种安全生产培训和应急预案的演练，并经常进行宣传教育，可将事故环境风险降到最低，发生环境风险事故的可能性不大。 7、环境管理与环境监测 1）排污口规范化 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 2）排污许可管理 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 3）环境监测制度 项目建成后，需要根据项目排污特点及全厂实际情况及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，建立健全各项监测制度并保证其实施。 表7-8 监测制度一览表 项目 监测制度 废气 监测项目 无组织：厂界颗粒物 监测布点 无组织：根据监测时风向确定监测点位 监测频率 无组织：每季度监测一次 可委托有监测能力的部门进行 监测分析方法 按照《大气污染物综合排放标准》、《空气和废气监测分析方法》的有关规定进行 噪声 监测项目 LAeq 监测布点 环境噪声：东、南、西、北厂界外1m处 设备噪声：各主要转动、传动设备 作业场所噪声：各主要操作岗位、作业场所 监测频率 厂界噪声：每季昼、夜各一次 监测分析方法 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测 固体 废物 监测项目 统计固体废物种类、产生量、处理方式、去向 监测频率 处置过程随时记录；每月统计1次 特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。企业目前不具备监测能力，可委托其他具有监测资质的单位进行。 4）环境保护“三同时”竣工验收内容 为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，现按照国家和山东省的有关规定，提出如下环境保护“三同时”验收一览表，验收监测计划一览表见表7-9。 表7-9 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 项目 产污环节 治理措施 主要设施 验收标准 废气 无组织 焊接烟尘 可移动式焊接烟尘净化器 可移动式焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 抛丸粉尘 抛丸机自带布袋除尘器除尘 布袋除尘器 金属粉尘 加强车间通风 加强车间通风 废水 职工生活 生活污水 化粪池 化粪池 经厂区内化粪池收集后定期用作农肥 噪声 生产装置 各种生产设备 隔声装置、减振措施 隔声减振装置 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体 废物 生产 下脚料、焊渣金属粉尘、除尘器收集的粉尘 收集后外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 设备保养 废机油、废机油桶 委托有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 员工生活 生活垃圾、废油抹布 环卫部门收集处理 --

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 烟尘 | 可移动式焊接烟尘净化器收集处理 | 达标排放 |
|  | 抛丸 | 金属粉尘 | 抛丸机自带布袋除尘器除尘 | 达标排放 |
|  | 切割、机加工 | 金属粉尘 | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经厂区内化粪池收集后定期用作农肥 | 合理处置 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 下脚料 | 集中收集后外售 | 合理处置 |
|  |  | 金属粉尘 |  |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  | 设备保养 | 废机油、废油桶 | 委托有资质单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 废油抹布 | 混入生活垃圾，交由环卫部门 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，交由环卫部门 | 合理处置 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来源于锯床、抛丸机、攻丝机、磁力钻、切割机等生产设备运转过程中产生的噪声，噪声源强约为75~85dB(A)。项目生产设备均位于生产车间内。项目拟采取厂房墙壁阻挡、厂区外墙阻挡以及距离衰减等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果: 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可以防止水土流失。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 山东辉胜机械制造有限公司金属制品加工生产项目为新建项目，项目位于山东省枣庄市山亭区南京路88号山东鑫宏光电科技有限公司院内。项目投资1200万元，占地面积3130m2，总建筑面积3130m2，项目建设内容主要包括生产车间、原料仓库、成品库、办公区及辅助生产设施。项目职工定员25人，年生产300天，1班制，一年2400h。项目形成的生产规模为年产钢结构3000t，板筋500t，边梁1000t，波浪板2000t。 2、产业政策符合性和规划符合性 （1）产业政策符合性分析 本项目行业代码为：金属结构制造C3311，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的限制类或淘汰类范畴，为允许类产业，因此符合国家产业政策。 （2）土地使用的合法性分析 经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限批或禁批的范围；根据枣庄市山亭区山城街道出具的证明，项目区用地经山城街道土管部门批准，因此项目用地合法，项目建设符合山亭区山城街道规划要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气 由2018年《枣庄市环境质量简报》可知，山亭区2018年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标主要受其工业源影响较大，且北方干燥少雨，易产生扬尘所致。 （2）地表水 由2018年《枣庄市环境质量简报》可知，新薛河河流水质监测除总氮超标，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。分析总氮超标原因，主要与沿河生活污水进入有关。 （3）地下水 由2018年《枣庄市环境质量简报》可知，山亭区岩底水源现状监测结果分析，指标除总硬度超标外其余指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T-14848-2017）中Ⅲ类标准，总硬度超标与当地地质条件有关。 （4）声环境 由2018年《枣庄市环境质量简报》可知，项目所在地区域噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类要求。 4、环境影响治理措施及分析结论 （1）废气 本项目营运期产生的废气主要为主要为切割、机加工过程中产生的少量金属粉尘，抛丸粉尘，焊接过程中产生的焊接烟尘。排放形式均为无组织排放。焊接烟尘通过可移动式焊接烟尘净化器收集处理后车间内无组织排放，抛丸粉尘通过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放，金属粉尘通过加强车间通风，经采取措施后，项目颗粒物无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气质量影响较小。 （2）废水 项目运营废水主要为生活污水，经厂区内化粪池收集后定期由周边农户用作农肥，不外排，不会对区域环境造成影响。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来源于锯床、抛丸机、攻丝机、磁力钻、切割机等生产设备运转过程中产生的噪声，噪声源强约为75~85dB(A)。项目生产设备均位于生产车间内。项目拟采取车间墙壁阻挡、厂区外墙阻挡以及距离衰减等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物主要是员工生活垃圾，生产过程中产生的下脚料、焊渣、金属粉尘、除尘器收集粉尘，设备保养过程中产生的废机油、废油桶及废油抹布。本项目下脚料、焊渣、金属粉尘、除尘器收集的粉尘由专人收集后，外售处置；废油抹布混入生活垃圾，与员工生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处理。废机油、废油桶交由有资质单位处置。项目产生的固体废物可以得到妥善的处置，不会对环境造成较大的影响。 通过以上措施，运营期产生的各种污染物对环境的影响不大，能满足环境保护的要求。 6、总结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址合理，符合区域总体规划。建设单位应严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，排放污染物能得到合理处置，工程对区域环境空气，水环境，声环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响很小，风险防范措施得当，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、建立健全企业的环境管理制度。加强推进清洁生产，积极引进先进工艺和设备，减少粉尘的产生，降低噪声排放强度。 2、项目在生产过程中要注意噪声防控，定期检修维护高噪声设备，通过有效措施保证厂界噪声达标，禁止夜间进行生产。 3、提高消防意识，制定严格的安全生产制度，定期对生产人员进行安全生产教育，同时建立安全监督机制。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况图 附图3 项目厂区及周边现状照片 附图4 项目平面布置图 附图5 项目与枣庄市省级生态保护红线的关系图 附图6 项目卫生防护距离包络线 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 租赁协议 附件4 其他与环评有关的行政管理文件 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1-2项进行专项评价 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物环境影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护厅翻印

# Text boxes

新鲜水

生活用水

化粪池

抽粪车抽走用作农肥

300

300

耗75

375

型钢、槽钢、角钢、圆钢、方钢等

定尺

切割

机加工

焊接

抛丸

成品

噪声、下脚料

金属粉尘、噪声

烟尘、噪声、焊渣

金属粉尘、噪声

外协表面处理

板材

波浪板生产线

成品

噪声、下脚料

外协表面处理