枣庄市生态环境局山亭分局

关于核芯光电科技（山东）有限公司高性能硅基辐射探测器及核心部件项目环境影响报告表

的批复（拟）

核芯光电科技（山东）有限公司：

你公司高性能硅基辐射探测器及核心部件项目环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，形成批复意见如下：

一、根据你公司委托山东清山源环保技术有限公司编制的《核芯光电科技（山东）有限公司高性能硅基辐射探测器及核心部件项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）等相关材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司必须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施应作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、该项目为新建项目，建设于山亭经济开发区青屏路南、西二环东，项目用地106667.2m2（约160亩），拟新建半导体工艺与封装楼36000m2、生产楼40000m2、综合楼8000m2、研发楼8000m2、学术报告中心4500m2、专家公寓楼6000m2、职工公寓楼9000m2、生活配套楼8000m2及600m2辅助用房等，新增总建筑面积120100m2。本项目拟新增真空储能焊设备、光刻机、高压干燥空气系统、离子注入机、8寸半导体工艺设备、8寸线去离子水系统、8寸线特种气体系统等设备及其他辅助配套设施，建设高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件的生产线。生产规模为：年生产空间探测用Si-PIN探测器600个，XRF·Si-PIN探测器部件20000套，XRF·SDD探测器部件3000套，批量化高性能硅辐射探测器50000片。

三、项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求:

1、加强废水的污染防治。本项目供水由市政供水管网提供，用于生产、生活，不得使用自备井供水。项目须按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设供排水系统。清洗废水、酸雾吸附装置排污等生产废水进入厂区内污水处理站（中和+二级混凝沉淀）进行处理，与软水制备浓水、锅炉排污水、经化粪池处理后的生活污水一起排入污水管网，水质须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级要求及山亭污水处理厂接管要求。

2、加强废气的污染防治。

光刻工序产生的有机废气（VOCs），经集气罩收集后进入活性炭吸附装置+UV光催化氧化设备处理，通过1根15m高排气筒排放，未被收集部分VOCs及擦拭用丙酮无组织排放，厂界监控点浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中相关要求。

浸泡刻蚀工艺产生的酸雾经集气罩收集后，经酸雾吸附装置（氢氧化钠溶液喷淋）处理，处理后通过15m高的排气简排放，未被收集的废气无组织。硫酸雾、氯化氢排放浓度及排放速率、厂界监控点浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。

天然气燃烧废气经低氮燃烧处理后，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中相关要求。职工食堂采用天然气作燃料，油烟废气经油烟净化装置处理后，通过高于所在建筑物顶1.5米排气筒排放，须满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/ 597-2006）中的中型标准要求。

- 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处理原则，废棉签、废擦拭布、固体原辅料废包装物、污水絮凝沉淀污泥、生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理，废RO膜由厂家回收处理，贮存条件须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其2013年修改单。

液体原辅料废包装物、废显影液、废刻蚀液、废活性炭、UV光催化氧化设备废灯管暂存于危废暂存间后，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

4、加强噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备，对主要噪声源要采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

5、按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。项目建成运营后须按照《环评报告表》中污染源例行监测方案进行监测，以确保各项污染物处理达标，同时将监测报告报环境监察部门。

7、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备，设置应急事故水池（2m3）一座。

8、按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函〔2013〕138号)要求，严格落实绿化方案，不得随意减少绿化面积，确保绿化效果，靠近敏感建筑物及道路区域一侧，应加强绿化。

9、存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环评报告表》项目实施后全厂主要污染物排放外环境总量控制限值为：VOCs0.545t/a、工业烟粉尘排放量0.044t/a；SO20.0684t/a；NOx0.32t/a。

五、根据《环评报告表》结论，该项目不需设置大气防护距离。其他各类防护距离要求，请项目业主和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情形，不属于本文件行政许可范围内，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

八、本项目如还须依法办理诸如发改立项等批准或备案手续，法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

九、由生态环境监察部门负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

十、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，建设项目环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，本批复文件自动作废，并追究相关单位和人员的责任。

以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须完成建设项目竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。