枣庄市生态环境局山亭分局

关于枣庄市东粮生物科技发展有限公司面粉深加工废B淀粉利用项目环境影响报告表的批复（拟）

枣庄市东粮生物科技发展有限公司：

你公司面粉深加工废B淀粉利用项目环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，形成批复如下：

一、根据你公司委托山东富洁环保科技有限公司编制的《枣庄市东粮生物科技发展有限公司面粉深加工废B淀粉利用项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）等相关材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司必须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施应作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、该项目为新建项目，建设于枣庄市东粮生物科技发展有限公司现有厂区院内，总投资2560万元，其中环保投资30万元。本项目设置生产车间1020m2、灌装车间1200m2，项目生产规模为年产75%酒精760吨、杂醇油0.6吨。

三、项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求:

1、加强废水的污染防治。本项目供水由区域供水管网提供，用于生产、生活，不得使用自备井供水。项目须按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设供排水系统。项目水洗塔废水、废气处理二级水洗塔废水、废醪液以及精馏废水，经厂区原污水处理站处理后，须满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准及上实环境（山亭）污水处理有限公司水质接收标准排入市政污水管道。

2、加强废气的污染防治。发酵废气、粗馏不凝气、精馏不凝气、储罐区废气经分别收集后进入一套二级水吸收装置处理后，由一根15m高排气筒排放，未被收集部分无组织排放，须满足满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表1相关要求。

3、加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处理原则，废包装袋环卫集中清运。固废暂存场所须符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单标准要求。

废机油、废机油桶等危险废物委托有资质单位处理，暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

4、加强噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备，对主要噪声源要采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。

5、按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。项目建成运营后须按照《环评报告表》中污染源例行监测方案进行监测，以确保各项污染物处理达标，同时将监测报告报生态环境监察部门。

6、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备。

7、按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函〔2013〕138号)要求，严格落实绿化方案，不得随意减少绿化面积，确保绿化效果，靠近敏感建筑物及道路区域一侧，应加强绿化。

8、存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

四、根据《环评报告表》结论，该项目不需设置大气防护距离。其他各类防护距离要求，请项目业主和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情形，不属于本文件行政许可范围内，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应报审批部门审核。

六、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

七、本项目如还须依法办理诸如发改立项等批准或备案手续，法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

八、由生态环境监察部门负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

九、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，建设项目环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，本批复文件自动作废，并追究相关单位和人员的责任。

以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须完成建设项目竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。