枣庄市生态环境局山亭分局

关于博雷顿（山东）新能源汽车有限公司新能源电动装载机迁建技改项目环境影响报告表的批复（拟）

博雷顿（山东）新能源汽车有限公司：

你公司博雷顿（山东）新能源汽车有限公司新能源电动装载机迁建技改项目环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，形成批复如下：

一、根据你公司委托北京华夏国润环保科技有限公司编制的《博雷顿（山东）新能源汽车有限公司新能源电动装载机迁建技改项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）等相关材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司必须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施应作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、该项目为技改项目，建设于山亭区山亭经济开发区北京路以南，新能源汽车装备制造园内 ，总投资1000万元，环保投资51万元。本项目租赁新能源汽车装备制造园G、H厂房，总占地面积9509.4m2，总建筑面积9509.4m2。项目购置补漆房、起重机、总装流水线、电动叉车、小型空压机等设备30多台（套），建设总装生产线、辅助线12条。项目建成后将形成的生产规模为年产新能源电动装载机1000台。

三、项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求:

1、加强废水的污染防治。本项目供水由区域供水管网提供。项目须按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设供排水系统。项目产生的废水主要为生活污水和洗车废水。生活污水经化粪池处理后定期清理，外运堆肥，不外排。项目洗车废水产生量较少，经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。

2、加强废气的污染防治。项目有组织排放废气主要为喷漆、晾干收集处理的VOCs、颗粒物、二甲苯。项目喷漆、晾干过程在补漆房中进行，产生的废气经吸风管道收集后经旋流式洗涤设备+综合式卧式洗涤干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。项目喷漆、晾干废气中颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 表1重点控制区排放限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；VOCs、二甲苯排放浓度和速率能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2限值要求。

3、加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处理原则，一般固废主要为生产过程中产生的下脚料、焊渣，集中收集后外售。职工生活垃圾，厂区内建垃圾箱收集生活垃圾，并委托区环卫部门及时清运。危险废物主要为废漆桶、废活性炭，生产设备及维修保养过程产生的废液压油、废机油、废油桶和废油抹布，集中收集后暂存于厂区危废暂存间，委托有危废处置资质单位处置。

- 加强噪声污染防治。项目主要噪声源为锅炉风机、给水泵等。厂房内墙壁采用吸声材料，装隔声门窗，对高噪声设备增设隔声罩，合理布局，增加绿化等降噪措施，以控制噪声对厂界外声环境的影响。需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。项目建成运营后须按照《环评报告表》中污染源例行监测方案进行监测，以确保各项污染物处理达标，同时将监测报告报生态环境监察部门。

6、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。环保设施发生故障或检修时，应停止运行生产工艺设备，待检修完毕后再投入使用。

7、按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函〔2013〕138号)要求，严格落实绿化方案，不得随意减少绿化面积，确保绿化效果，靠近敏感建筑物及道路区域一侧，应加强绿化。

8、存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环评报告表》项目实施后全厂主要污染物排放外环境总量控制限值为：VOCs0.057t/a，颗粒物0.04t/a。

五、根据《环评报告表》结论，该项目不需设置大气防护距离。其他各类防护距离要求，请项目业主和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情形，不属于本文件行政许可范围内，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应报审批部门审核。

七、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

八、本项目如还须依法办理诸如发改立项等批准或备案手续，法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

九、由生态环境监察部门负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

十、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，建设项目环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，本批复文件自动作废，并追究相关单位和人员的责任。

以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须完成建设项目竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。